# Un Brailliant HumanWare et un appareil iOS

# Une combinaison productive

Tous les appareils Apple iOS (iPod touch, iPhone et iPad) sont munis d'un accès braille lorsqu'ils sont utilisés avec un lecteur d'écran VoiceOver. Utiliser cet accès braille permet à l'utilisateur de recevoir des données en braille sur un afficheur braille pris en charge. Si l'afficheur possède des touches d'entrée, on peut contrôler l'appareil iOS sans jamais avoir à toucher l'écran tactile de l'appareil. Par souci de simplicité, le terme iPhone sera utilisé tout au long de ce document pour représenter les appareils Apple iOS.

La ligne de produits d'afficheur braille Brailliant de HumanWare offre aux clients un design élégant et ergonomique, en plus d'être transportable. Développés avec 32 ou 40 cellules braille, et munis d'une connectivité Bluetooth, ces afficheurs ont la taille parfaite pour une productivité mobile avec un iPhone. Ils fournissent également une superficie suffisante pour le braille afin d'accomplir les tâches demandant beaucoup de lecture.

Une fois que les deux appareils sont couplés, le Brailliant peut être utilisé pour produire des sorties en braille, de même que pour contrôler l'iPhone sans utiliser l'écran tactile. Les utilisateurs peuvent:

- Naviguer à travers les applications, les écrans d'accueil et les autres éléments.

- Sélectionner des items.

- Entrer du texte dans toutes applications modifiables comme la messagerie texte, le courrier électronique, des fichiers de notes, etc. en utilisant les touches d'entrée du clavier ergonomique du Brailliant. Le texte peut être entré en braille abrégé ou non abrégé.

- Lire en braille à partir de toutes applications accessibles, incluant les livres de l'application iBooks.

- Bref, tout ce qui peut être fait avec VoiceOver via l'écran tactile peut être fait en utilisant le clavier de saisie du Brailliant.

Le Brailliant BI peut être couplé avec tous les iPhones iOS 5.1 en tant qu'afficheur braille Bluetooth. Pour connecter les deux appareils, le couplage doit être initié à partir de l'iPhone, comme vous le feriez pour le couplage de tout autre clavier ou appareil Bluetooth.

Pour se connecter, procédez comme suit:

À partir du menu du Brailliant, assurez-vous de sélectionner Auto ou Bluetooth comme canal de communication.

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'application des paramètres.

- Appuyez sur »Général».

- Vers le bas de l'écran, appuyez sur «Accessibilité».

- Appuyez sur VoiceOver et assurez-vous qu'il est activé.

- Appuyez à deux reprises sur «Braille».

- Si le Bluetooth n'est pas activé, appuyez à deux reprises sur «Oui» pour l'activer.

- Appuyez à deux reprises sur «Brailliant» lorsqu'affiché dans la liste.

- Appuyez à deux reprises sur le bouton «Jumeler» pour confirmer le couplage. Le code PIN n'apparaîtra pas sur votre afficheur braille.

- Le Brailliant apparaîtra dans la liste en tant qu’afficheur braille connecté. L'appareil iOS peut maintenant être contrôlé à partir du clavier de saisie du Brailliant. Le Brailliant va reproduire en braille tout ce qui est dit par la synthèse vocale du lecteur d'écran. Veuillez noter que si l'appareil iOS est verrouillé, vous pouvez appuyer sur le bouton «Principal» sur l'appareil iOS pour le déverrouiller et le Brailliant se reconnectera automatiquement en tant qu'afficheur  braille.

# Utilisation des touches du Brailliant

Clavier braille

Utilisez le clavier braille Perkins à 8 points pour saisir du texte. Les 8 touches du clavier braille sont situées au-dessus de la plage braille de l'afficheur. Certaines commandes sont également obtenues en combinant des lettres brailles avec la barre d'espacement. Par exemple, la barre d'espacement avec la lettre M ouvre la barre de menu.

Touches de commande:

Les 6 touches de commande sont situées de chaque côté des cellules braille, les points 1-2-3 à gauche et les points 4-5-6 à droite. Pour faire la commande T, vous devez appuyer sur les touches de commande 2-3-4-5 pour la lettre T en braille.

Touches de façade:

Les touches face à vous sont conçues pour être activées par vos pouces, nous les appelons les touches de façade pour les différencier des touches du clavier principal. Utilisez les touches de façade pour la navigation braille.

### Commandes du Brailliant pour iPhone

La liste ci-dessous décrit toutes les commandes pour utiliser l'iPhone de manière efficace à partir du Brailliant.

### Commandes de navigation de base

Aller à l'élément précédent: 	Touche de commande 1 ou espace avec le point 1

Aller à l'élément suivant: 		Touche de commande 4 ou espace avec le point 4

Déplacement Braille vers la gauche: 	Touche de commande 2 ou espace avec le point 2

Déplacement Braille vers la droite:	Touche de commande 5 ou espace avec le point 5

Toucher deux fois rapidement l'élément

sélectionné:	Touche curseur-éclair

Activer le bouton Principal:	Commande H

Activer le sélecteur d'application: 	Commande H deux fois rapidement

Aller au premier élément:	Touches de commande 1-2-3 ou espace avec les points1-2-3

Aller au dernier élément:	Touches de commandes 4-5-6 ou espace avec les points 4-5-6

Défiler d'une page vers la gauche:	Touches de commande 2-4-6 ou espace avec les points 2-4-6

Défiler d'une page vers la droite:	 Commande O ou espace avec O

Activer la touche Retour:	Espace avec le point 8 ou commande E

Activer un bouton Précédent, si présent:	Commande B ou espace avec B

### Commandes de lecture

Lire la page à partir de l'élément sélectionné:	Commande R ou espace avec R

Lire la page depuis le début:	Commande W ou espace avec W

Défiler d'une page vers le bas: 	Touches de commande 1-4-5-6 ou espace avec les points 1-4-5-6

Défiler d'une page vers le haut:	Touches de commande 3-4-5-6 ou espace avec les points 3-4-5-6

Arrêter ou poursuivre la lecture:	Commande P ou espace avec P

### Commandes d'information

Aller à la barre d'état:	Commande S ou espace avec S

Lancer l'aide VoiceOver:	Commande K ou espace avec K

Quitter l'aide Voiceover:	Commande B ou espace avec B

Dire le numéro de la page ou de la

rangée affiché:	Touches de commande 3-4 ou espace avec les points 3-4

Commandes du rotor

Aller à l'élément précédent à l'aide du

réglage du rotor: 	Touche de commande 3 ou espace avec le point 3

Aller à l'élément suivant à l'aide du

réglage du rotor:	Touche de commande 6 ou espace avec le point 6

Sélectionner le réglage précédent du rotor: 	Touches de commande 2-3 ou espace avec les points  2-3

Sélectionner le réglage suivant du rotor: 	Touches de commande 5-6 ou espace avec les points 5-6

### Commandes d'édition

Sélectionner du texte:	Touches de commande 2-5-6 ou espace avec les points 2-5-6

Désélectionner du texte:	Touches de commandes 2-3-5 ou espace avec les points 2-3-5

Tout sélectionner:	Touches de commande 2-3-5-6 ou espace avec les points 2-3-5-6

Couper:	Commande X ou espace avec X

Copier:	Commande C ou espace avec C

Coller:	Commande V ou espace avec V

Activer la touche Supprimer:	Commande D ou espace avec D

Rétablie:	Touches de commande 2-3-4-6 ou espace avec les points 2-3-4-6

Annuler:	Commande Z ou espace avec Z

Commandes diverses

Activer le bouton d'augmentation du volume: Touches de commande  3-4-5 ou espace avec les points  3-4-5

Activer le bouton de diminution du volume: 	Touches de commande 1-2-6 ou espace avec les points 1-2-6

Alterner entre le Braille 6 et 8 points: 	Touches de commande 2-3-6 ou espace avec les points 2-3-6

Activer/désactiver la synthèse vocale: 	Commande M ou espace avec M

Activer/désactiver le rideau d'écran:	Touches de commande 1-2-3-4-5-6 ou espace avec les points 1-2-3-4-5-6

Activer/désactiver le braille abrégé:	Commande G ou espace avec G

Description élargie de l'état lorsque les

cellules d'état sont activées: 	Touche curseur-éclair d'état

Activer la touche de tabulation:	Commande T ou espace avec T

Activer la touche Majuscule avec la touche

de tabulation: 	Touches de commande 1-2-5-6 ou espace avec les points 1-2-5-6

Annonce de l'historique (basculer):	Commande N ou espace avec N

Activer la touche Éjecter:	Touches de commande 1-4-6 ou espace avec les points 1-4-6

# Text boxes

Rev 01

Rev 01